Требования к организации сбора, накопления и вывоза отходов

Обобщены согласно:

- Постановлению (Государственного комитета РФ по строительству и жилищно — коммунальному комплексу от 27.09. 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарных правил содержания территорий населенных мест», утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88;

- СанПиН 2.1.2.2645-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64;

- решению Пермской городской Думы от 26.06.2001 № 99 «Об утверждении Правил обращения с отходами на территории г. Перми»;

- решению Пермской городской Думы от 29.01.2008 №4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми».

Требования к местам сбора и(или) накопления отходов:

1. Специальная открытая площадка, имеющая твердое водонепроницаемое основание (с бетонным или асфальтовым покрытием), ограниченная бордюром (ограждением из стандартных железобетонных изделий или других материалов) и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру, имеющая  круглосуточно свободный и удобный подъезд для автотранспорта, а также иметь возможность установки двух контейнеров емкостью от 1,1 до 1,3 куб. м с профилированными отверстиями, предназначенными для раздельного (селективного) сбора твердых бытовых отходов. Площадки для контейнеров на колесиках должны оборудоваться пандусом от проезжей части и ограждением (бордюром) высотой 7 - 10 см, исключающим возможность скатывания контейнеров в сторону.

2. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 (при этом действует норма «при возникновении случаев переполнения необходимо увеличить количество установленных контейнеров»).

3 Подъезды к местам, где установлены контейнеры и стационарные мусоросборники, должны освещаться и иметь дорожные покрытия с учетом разворота машин и выпуска стрелы подъема контейнеровоза или манипулятора.

При размещении на одной площадке до шести переносных мусоросборников должна быть организована их доставка к местам подъезда мусоровозных машин).

4. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. В районах сложившейся застройки допускается сокращение данного разрыва в случае, предусмотренном законодательством (определяется комиссионно - СанПиН 42-128-4690-88 с участием районного архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, квартального комитета, санитарного врача.

5. Бортовой камень из естественных пород или искусственный из песчаного бетона устанавливается по краям подъездов к контейнерам и к площадкам для мусоросборников. Высота бортового камня над покрытием должна быть 10-15 см, бортовые полосы должны быть без сколов и разрушений.

Требования к мусоросборникам:

1. В зависимости от фактического объема накопления отходов (в период наибольшего их образования с коэффициентом 1,25):

- тип "А" - обустраивается заглубленными контейнерами (пластиковые или металлические) емкостью 5 куб. м или 3 куб. м.

- тип "Б" - обустраивается бункерами закрытого типа емкостью от 6 до 12 куб. м.

- тип "В" - обустраивается евроконтейнерами на колесах (пластиковые или металлические) емкостью от 0,7 до 1,3 куб. м соответствующими требованиям законодательства.

2. Должны обеспечивать механизированную выгрузку бытового мусора, должны быть оборудованы крышкой (крышками), в технически исправном состоянии и иметь надлежащий эстетический вид .

3. в указанных местах или на емкостях для сбора отходов должна размещаться информация с указанием полного наименования владельца, телефона и места его нахождения, а также время вывоза отходов;

Требования к содержанию:

1. Периодичность вывоза отходов: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при t = +5 град. C и ниже) и ежедневно в теплое время (при t = +5 град. C и выше).

2. Контейнеры из черного металла должны окрашиваться не менее 2 раз в год - весной и осенью. (Окраска всех металлических мусоросборников стойкими красителями должна производиться не менее двух раз в год - весной и осенью.)

3. Контейнеры для ТБО в летний период подлежат дезинфекции с периодичностью 2 раза в месяц.

4. Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при "несменяемой" системе не реже одного раза в 10 дней, "сменяемой" - после опорожнения).

5. Уборку мусора, образовавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, обязана производить организация, осуществляющая вывоз ТБО. В остальное время чистота на месте для сбора и(или) накопления отходов обеспечивается владельцем места сбора и(или) накопления отходов. Места для сбора и(или) накопления отходов должны убираться ежедневно.